# LO-9500-M

## Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Tischversion, zwei Multimode Fasern

## Funktion

Das Gerät konvertiert ein Signal 10/100TX auf ein optisches Signal 100FX für Multimode Fasern.

## Besonderheiten

Das Gerät kann durch einen kleinen Zusatz auch auf einer Hutschiene montiert werden oder in einem 19"-Träger mit 1HE oder 2HE montiert werden.

## Technische Daten:

### Netzwerk

Kupferschnittstelle:	10/100BaseTX, Auto MDI/MDI-X

Optische Schnittstelle:	100BaseFX, Multimode

Bandbreite:	100MBit/s

### Optische Werte

Übertragungsdistanz LWL:	2km

Fasertyp	Multimode Fasern (50m)

### Stecker

Optische Stecker:	SC-Duplex

Netwerk-Stecker:	RJ45

Speisung:	Hohlstecker

### Elektrische und thermische Werte

Speisespannung	5VDC

Max. Leistungsaufnahme	2W

MTBF:	> 100’000h

Betriebstemperatur:	0°C bis +50°C

Lagertemperatur:	0°C bis +50°C

Feuchte:	0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

## Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

# LO-9500-S

## Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Tischversion, zwei Singlemode Fasern

## Funktion

Das Gerät konvertiert ein Signal 10/100TX auf ein optisches Signal 100FX für Singlemode Fasern.

## Besonderheiten

Das Gerät kann durch einen kleinen Zusatz auch auf einer Hutschiene montiert werden oder in einem 19"-Träger mit 1HE oder 2HE montiert werden.

## Technische Daten:

### Netzwerk

Kupferschnittstelle:	10/100BaseTX, Auto MDI/MDI-X

Optische Schnittstelle:	100BasFX, Singlemode

Bandbreite:	100MBit/s

### Optische Werte

Übertragungsdistanz LWL:	20km

Fasertyp	Singlemode Fasern (9m)

### Stecker

Optische Stecker:	SC-Duplex

Netwerk-Stecker:	RJ45

Speisung:	Hohlstecker

### Elektrische und thermische Werte

Speisespannung	5VDC

Max. Leistungsaufnahme	2W

MTBF:	> 100’000h

Betriebstemperatur:	0°C bis +50°C

Lagertemperatur:	0°C bis +50°C

Feuchte:	0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

## Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

# LO-9500-G-SFP

## Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Tischversion, SFP-Einschub

## Funktion

Das Gerät konvertiert ein Signal 10/100/1000TX auf ein optisches Signal 1000FX für ein SFP.

## Besonderheiten

Das Gerät kann durch einen kleinen Zusatz auch auf einer Hutschiene montiert werden oder in einem 19"-Träger mit 1HE oder 2HE montiert werden.

## Technische Daten:

### Netzwerk

Kupferschnittstelle:	10/100/1000BaseTX, Auto MDI/MDI-X

Optische Schnittstelle:	1000BasFX, SFP

Bandbreite:	1000MBit/s

### Optische Werte

Übertragungsdistanz LWL:	Das Gerät muss mit unterschiedlichen SFPs bestückt werden können.

### Stecker

Optische Stecker:	LC je nach SFP

Netwerk-Stecker:	RJ45

Speisung:	Hohlstecker

### Elektrische und thermische Werte

Speisespannung	5VDC

Max. Leistungsaufnahme	2W

MTBF:	> 100’000h

Betriebstemperatur:	0°C bis +50°C

Lagertemperatur:	0°C bis +50°C

Feuchte:	0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

## Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

# LO-9500-R1

## Kurzbeschreibung

19“ Baugruppenträger für max. 4 Medienkonverter

## Funktion

Montageeinheit für 19“-Technik mit 1HE

## Besonderheiten

Der Träger muss bis zu vier Medienkonverter aufnehmen können.

## Technische Daten:

### Netzwerk

Anzahl Einschübe:	4 Stück

## Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch

# LO-9500-R2

## Kurzbeschreibung

19“ Baugruppenträger für max. 14 Medienkonverter

## Funktion

Montageeinheit für 19“-Technik mit 2HE mit interner redundanter Speisung 230VAC auf 5VDC

## Besonderheiten

Das Gerät besitzt eine redundante Speisung

## Technische Daten:

### Netzwerk

Anzahl Einschübe:	Max. 14 Stück

### Elektrische und thermische Werte

Speisespannung	2x230VAC

MTBF:	> 100’000h

Betriebstemperatur:	0°C bis +50°C

Lagertemperatur:	0°C bis +50°C

Feuchte:	0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

## Bezugsquelle

Barox Kommunikation AG / GmbH www.barox.ch